## Slide 1: Sistem embedded pentru monitorizarea poluării aerului
București 2021
Autor:
Nicolae-Andrei Vasile
Coordonator științific:
Conf. Dr. Ing. Dan Stefan Tudose

## Slide 2: Context
Poluarea aerului:
Problemă semnificativă care afecteză întreaga populație (aprox. 91% - World Health Organization)
Precursor al condițiilor cronice (boli cardiovasculare, pulmonare)
4.2 milioane decesuri în fiecare an
Soluția propusă:
Aplicație care monitorizează calitatea aerului în timp real
Minimizează expunerea la mediul poluat

## Slide 3: Cerințe
Structură soluție:
  Dispozitiv embedded
  Aplicație mobilă
  Servicii de stocare
Categorii multiple de factori de luat în considerare: fizici, cognitivi și emoționali

## Slide 4: State of the Art / Related Work
Studiu de piață făcut pe baza sistemului embedded
Multiple opțiuni disponibile (ex.: ATmega328P, CC3200, ESP8266, ESP32)
Familia de microprocesoare ESP32 aleasă ca MCU pentru dispozitivul embedded (performanță, versatilitate)
Numeroase contribuții cu ajutorul și despre ESP32
ESP32-Thing

## Slide 5: Descrierea soluției
Implementare IoT (Internet-of-Things) bazată pe senzori de mediu
Bluetooth Low Energy asigură conectivitatea între componente
GATT (General Attribute Profile) definește metodele de comunicație
Așezare ierarhică a datelor, bazată pe atribute

## Slide 6: Dispozitivul embedded
Server în implementarea GATT
Structură fixă, recomandată
Un profil, încapsulând servicul predefinit de Bluetooth SIG: „Environmental Sensing Service”
Caracteristici disponibile: punct de control, IAQ (index pentru calitatea aerului), temperatură, umiditate, presiune, lumină ambientală

## Slide 7
ESP32
40MHz crystal
32kHz
crystal
Antenna
Boost
converter
FT231X bridge
Micro-B USB
port
Sensors
Voltage
supervizor

## Slide 8: Aplicația mobilă
Client în implementarea GATT
Structurată în două activități: scanare și control
Platformă de dezvoltare aleasă: Android

## Slide 9
Scanare:
  Primul pas în interacțiunea dintre sistemul embedded și smartphone-ul utilizatorului
  Căutare dispozitive disponibile pentru conexiune
  Posibilitatea alegerii rezultatului dorit

## Slide 10
Control:
  Multiple secțiuni, fiecare fiind asociată cu fragmentul propriu:
    Device: informații despre conexiunea curentă
    Data: afișarea măsurătorilor efectuate
    Maps: servicii Google Maps
    Statistics: statistici privind măsurători
  Bară de navigație pentru controlul fragmentelor

## Slide 11: Depozit de date persistent
Necesar pentru stocarea măsurătorilor
Aplicație backend realizată cu ajutorul framework-ului Spring Boot, utilizând ca bază de date MongoDB
Query-uri pe baza unei locații unice
Tehnologii folosite pentru deployment: GCP (Google Cloud Platform) și Mongo Atlas

## Slide 12: Evaluarea performanței
Variația timpului de răspuns în funcție de distanță
Variația puterii semnalului în funcție de distanță

## Slide 13: Studiu de caz
Feedback pozitiv din partea participanților
Soluție acceptată de posibili utilizatori
Feedback structură aplicație
Feedback design aplicație

## Slide 14
Concluzii
  Proiectul vizează combaterea problemei pouării aerului
  Oferă resursele necesare utilizatorului pentru a fi corect informat despre mediul încojurător
  Intuitivă, ușor de folosit
Implementări ulterioare
  Compatibilitate cu platforme multiple: Android (prezent), iOS
  Functionalități noi

## Slide 15: Vă mulțumesc pentru atenție!